## Slide 1
畅玩乒乓，韵动亚运

## Slide 2
目录
前提概要
01
视频展示
02
设计历程
03
心得体会
04

## Slide 3
01
前提概要
开题报告预期与设计框图

## Slide 4
基础内容
1、VGA显示器的使用，2D球桌展示
2、加速传感器和位子传感器的有线接收
3、乒乓球的固定直线发球和反弹
进阶内容
1、拟3D球桌的建立
2、加速传感器和位子传感器的蓝牙无线接收
3、计数器的实现和难度调整
4、乒乓球随机直线发球和反弹触发机制
花里胡哨
1、拟3D的球桌显示
2、体感传感的无线实时快速接收
3、计数竞技和难度关卡设置
4、乒乓球的随机抛物线模型
项目预期
01
Notes: b6025db5-c174-4420-b642-91ea59084fd9.source.default.zh-Hans

## Slide 5
基础内容
1、VGA显示器的使用，2D球桌展示
2、加速传感器和位子传感器的有线接收
3、乒乓球的固定直线发球和反弹
进阶内容
1、拟3D球桌的建立
2、加速传感器和位子传感器的蓝牙无线接收
3、计数器的实现和难度调整
4、乒乓球随机直线发球和反弹触发机制
花里胡哨
1、拟3D的球桌显示
2、体感传感的无线实时快速接收
3、计数竞技和难度关卡设置
4、乒乓球的随机抛物线模型
5、音乐播放器的制作
项目完成情况
01
大二忙如狗，三天睡两顿
Notes: b6025db5-c174-4420-b642-91ea59084fd9.source.default.zh-Hans

## Slide 6
前期设计框图
01
模块分离
将整个数字系统设计分为三个
模块，每个模块有自己的专属功能。
体感模块：得到加速度并发送传输。
显示控制模块：对结果进行展示和可视化。
顶层设计模块：对专用处理器进行编写，进行编码译码解码的过程。

## Slide 7
02
视频展示
深夜不睡觉小剧场

## Slide 8
视频展示
02

## Slide 9
03
设计历程
分而治之，集中协作

## Slide 10
总体状态转换图
03
Theme color makes PPT more convenient to change.
游戏初始化
画面初始化+体感设备初始化
S01
Theme color makes PPT more convenient to change.
游戏检测
挥拍时的球拍坐标和球的坐标重合检测
S03
Theme color makes PPT more convenient to change.
游戏结果
根据判断进行结果分类
数码管显示+显示屏反馈
04
S04
Theme color makes PPT more convenient to change.
游戏开始
界面显示+手动拍动+球随机线路发射
02
S02
（RESET = 1 ）
（RESET = 0 ）
（BEGIN = 1 ）
（BEGIN = 0 ）

## Slide 11
分而治之：显示模块与音乐模块
03
VGA传输原理
原理很简单，八字口诀，“从左到右，从上到下”，通过遍历的手段对每个像素点进行颜色的赋值，最后得到整个画面。
刷新率频率匹配
前期大部分的时间都花在了刷新率和像素数的匹配调整上面，匹配不好就会造成“NO SIGNAL”或者“OUT OF RANGE”。
并且如果直接采用100MHz，会造成很大的资源浪费，因此需要外加时钟。
绘制方法
采用“if-else”语句，通过像素点占点的方式，来简化绘图的复杂程度，尽可能的消除了频闪的出现。
调试次序
采用“静止自动变化外接输入变化”的方式进行逐步调试代码，最后用EGO1来进行输入，可做到非常好的实时变化。
VGA显示屏模块

## Slide 12
分而治之：显示模块与音乐模块
03
VGA传输原理
原理很简单，八字口诀，“从左到右，从上到下”，通过遍历的手段对每个像素点进行颜色的赋值，最后得到整个画面。
刷新率频率匹配
前期大部分的时间都花在了刷新率和像素数的匹配调整上面，匹配不好就会造成“NO SIGNAL”或者“OUT OF RANGE”。
并且如果直接采用100MHz，会造成很大的资源浪费，因此需要外加时钟。
绘制方法
采用“if-else”语句，通过像素点占点的方式，来简化绘图的复杂程度，尽可能的消除了频闪的出现。
调试次序
采用“静止自动变化外接输入变化”的方式进行逐步调试代码，最后用EGO1来进行输入，可做到非常好的实时变化。
VGA显示屏模块

## Slide 13
分而治之：显示模块与音乐模块
03
VGA传输原理
原理很简单，八字口诀，“从左到右，从上到下”，通过遍历的手段对每个像素点进行颜色的赋值，最后得到整个画面。
刷新率频率匹配
前期大部分的时间都花在了刷新率和像素数的匹配调整上面，匹配不好就会造成“NO SIGNAL”或者“OUT OF RANGE”。
并且如果直接采用100MHz，会造成很大的资源浪费，因此需要外加时钟。
绘制方法
采用“if-else”语句，通过像素点占点的方式，来简化绘图的复杂程度，尽可能的消除了频闪的出现。
调试次序
采用“静止自动变化外接输入变化”的方式进行逐步调试代码，最后用EGO1来进行输入，可做到非常好的实时变化。
VGA显示屏模块

## Slide 14
分而治之：显示模块与音乐模块
03
七段数码管动态显示得分
想必大家肯定经过那么多的Lab肯定了然于心
此部分主要讲一下我踩了什么坑
Wire类型是不能赋值的，否则会造成数据冲撞，导致我半夜调了三个小时都没搞懂哪里出问题了。
Reg类型是要么声明的时候就赋值，要么是always赋值。
1、wire类型和reg类型在赋值上大有问题
当我在对个十百千位进行数学运算的时候，每次跑仿真都会出事情，后来发现是原先8bit的数值，直接进行两次数值计算后会变成32bit，导致位数和函数要求不符，很可能造成错误。
2、运算规则涉及位数变化
数码管计数模块
…
wire reg1 = 0;
wire reg1 = 0;
…
Segment s1(…,.seg(seg1));
Segment s1(…,.seg(seg1));
…
函数中seg是reg类型的
假设原函数输出01100000
seg1会变成0XX00000
由于赋值
00000000
0和1冲突
0和0共性
导致输出结果0不变，1变成X（未知）

## Slide 15
分而治之：显示模块与音乐模块
03
七段数码管动态显示得分
想必大家肯定经过那么多的Lab肯定了然于心
此部分主要讲一下我踩了什么坑
Wire类型是不能赋值的，否则会造成数据冲撞，导致我半夜调了三个小时都没搞懂哪里出问题了。
Reg类型是要么声明的时候就赋值，要么是always赋值。
1、wire类型和reg类型在赋值上大有问题
当我在对个十百千位进行数学运算的时候，每次跑仿真都会出事情，后来发现是原先8bit的数值，直接进行两次数值计算后会变成32bit，导致位数和函数要求不符，很可能造成错误。
2、运算规则涉及位数变化
数码管计数模块
解决方案
用$signed让其变成有符号的纯数值
或者$unsigned让其变成无符号的纯数值

## Slide 16
分而治之：显示模块与音乐模块
03
音乐播放模块
根据PWM的生成原理，通过占空比的大小来产生不同的PWM波。
STEP1：将各种音符转换成特定的长度
在这里我浅浅使用了一下chat—GPT来偷懒，通过设置格式然后手动输入乐谱，AI自动生成相应格式的代码。
STEP2：将整个乐谱一个个码进去
产生就使用一个计数器来实现对波形的输出，因此不同频率的声音的PWM是不同的且可调的。
STEP3：产生并输出PWM波

## Slide 17
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
最顶层模块，用以囊括所有的模块和外设的输入。
核心的两个处理器：小球运动处理器和球拍移动处理器

## Slide 18
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
小球运动：Version One
缺点：
没有分模块而治的思想。
实际数据通路应更复杂，包括乘法器、正余弦值计算器的调教，碰撞算法，计分器等都未考虑。
只设计了几种最简单的控制字、反馈信号。

## Slide 19
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
小球运动：Version Two
Version 2.0
此时各模块的输入输出被整理得更加清晰，各种参数（速度、坐标等）的位宽和格式也逐步确立。
但是2.0版本在状态设计上有个致命的问题，碰撞以后的update和初始化后的update控制字其实是不一样的。这就是自己制作处理器和实验课上做处理器不同的地方，自己设计处理器时，往往很难想清楚整个过程、设计充分不同的状态。

## Slide 20
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
小球运动：Version Final

## Slide 21
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
小球运动：Version Final

## Slide 22
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
小球运动：这些“坑”弄死我辣
随机算法涉及到速度的分解->正余弦值->小数的使用，在最原始的方案中，碰撞需要角度，因此预留了两种速度表达方式：一种是在VGA上显示用的，dx≈v/x，为整数值；一种是碰撞计算用，含四位小数。然而随着死线迫近，我们修改了方案，角度显得不那么重要，并仍在初始化时保留了对角度的初始化。很难说保留角度的初始化是对的决定，因为实在浪费太多时间在调试合适的角度范围上了，但是另一方面，这也有修改成本奇高的Verilog语言的责任。
小球的伪随机初始化
按照电路要求，应当每个周期得出一次计算结果，然而有些器件模块功能的实现需要不止一个周期，例如，cordic ip核，在16位宽的输入下延迟是20个周期。因此，需要在cordic ip核（及类似的模块）输入比主频频率更高的时钟，这里，我们选取了24作为主频和ip核时钟周期之比。
分频

## Slide 23
分而治之：顶层控制与反馈模块
03
球拍的移动、挥动
这个状态机比较简单，重点在译码输出。
BTW
尽量分模块写的好处是能较为方便得调试不同层级/同一层级不同功能的模块，是能够大幅提升效率的。

## Slide 24
分而治之：体感检测与传输模块
03
数据采集：ADXL345加速度传感器
既能测量运动或冲击导致的动态加速度，也能测量静止加速度，例如重力加速度，使得器件可作为倾斜传感器使用。本设计中利用了其测静止加速度的功能，得到倾斜角度，从而产生控制指令。
完整的3轴加速度测量系统
为了确保数据的一致性，推荐使用多字节读取从ADXL345获取数据。

## Slide 25
分而治之：体感检测与传输模块
03
预处理：STC89C52RC单片机
程序框架

## Slide 26
分而治之：体感检测与传输模块
03
代码与硬件搭建
通过C语言进行信号接收、处理、传输
软件搭建
根据数据手册进行
初期的电路搭建
再将设备都转移至
乒乓拍
硬件搭建

## Slide 27
集中协作：接口衔接
03
体感检测
显示模块
控制模块
[15:0]Code 用于告知加速度的方向以及快慢
VGA显示屏：
[10:0]xball、yball
（用于小球运动圆心定位）
[10:0]Ypat
（用于球拍定位）
数码管：
[8:0]Score
（用于显示分数）

## Slide 28
集中协作：挑灯夜战直至天明
03
Vivado能不能快一点
每次修改代码，即使只是简单的改变数字，都需要Generate Bitstream，耗时较长，效率低下。
文本积累较少
修改过程记录的习惯欠佳，因此在思考反思的时候素材较少，只有些许印象。
Bug多多，难以自查
很多在联调中出现的问题，在各自调试的时候会发现很难被发现，因此每个人都需要修改代码，会比较慢。
7.1 战斗实录

## Slide 29
04
心得体会
死而复生，谢谢老师同学

## Slide 30
谢谢数字系统
04
有些东西是学了就忘的 有些东西是一辈子受用的

## Slide 31
感谢各位垂听
汇报小组：第四组